## Slide 1: Chapter 6 存储层次结构 (The Memory Hierarchy)
6.1 存储技术
6.2 存储层次结构
6.3 高速缓存存储器
6.4 cache对程序性能的影响
6.5 Intel Core i7实例
Notes: 将存储器从笼统地线性编址的字节，转换为不同访问速度的子地址区间范围，并理解其如何影响性能。

## Slide 2: 6.1 存储技术
6.1.1 随机访问存储器
  静态RAM
    双稳态电路，每个bit需要六个晶体管
  动态RAM(DRAM)
    每位需要1个电容，以及1个访问晶体管
    数据易失——需要刷新电路，甚至使用纠错码
Notes: 使用静态RAM和DRAM的各自优势

## Slide 3
SRAM/DRAM 对比

## Slide 4
  常规DRAM
    其中的单元（位）划分为d个超单元（supercell/cell/word）
    每个超单元由w个DRAM单元组成，一个d*w的DRAM共有d*w位
    超单元组织成r行c列的方形矩阵，r*c=d。用于减少芯片引脚数量，但延长了访问时间
示例DRAM
参数：
d=16，
w=8，
r=4，
c=4
如何读出图中指定超单元？
存储
控制器
（内部）行缓冲区

## Slide 5
地址分成行、列地址进行访问
选择一行（行号2）
在本行内选择其中一列（列号1）
更快读写方式？
Notes: 突发模式，行保持不变，列连续变化

## Slide 6
  DRAM存储器模块(memory module)
    常见的DIMM（dual inline memory module），双列直插存储器模块。168个引脚，64位数据传送单位。单列直插SIMM是72引脚、32位数据传送单位。
每个芯片64Mbit
每个超单元存储一个字节
0~7共8个芯片
整个模块8个芯片共64MB

## Slide 7
d x w

## Slide 8
  增强DRAM
    快页模式DRAM(Fast Page Mode DRAM/FPM DRAM)
      同一行上的连续访问（行地址相同），可以直接从行缓冲区得到，无需反复发送行列地址
    扩展数据输出DRAM(Extended Data Out DRAM/EDO DRAM)
      类似FPM DRAM，但是单独的CAS信号在时间上更紧密一点
    同步DARM(synchronous DARM/SDRAM)
      与内存控制器MC同步
    双倍数据率同步DRAM(Double Data-rate Synchronous DRAM/DDR)
      与SDRAM相似，但是在MC时钟上下沿都输出数据
      DDR2在DDR基础之上时钟再翻倍，DDR3在DDR2之上再翻倍
    Rambus DRAM(RDRAM)
      比DDR数据率更高
    视频DRAM(Video RAM/VRAM)
      输出的是整个缓冲区的移位内容；允许读和写操作的并行

## Slide 9
  非易失性存储器
    易失（volatile）和非易失（nonvolatile），后者统称只读存储器ROM
    类型：
      PROM——可编程ROM
      EPROM——可擦写可编程ROM。紫外线擦除、电可擦除EEPROM
      Flash Memory——闪存，SSD的主要部件
      PCM——相变存储器

## Slide 10
访问主存：
内存总线和总线事务（读事务/写事务）
IO桥和内存控制器

## Slide 11
CPU发出地址A到总线并到达内存模块
内存模块将地址A中的内容x送到总线上
CPU将总线上的x读入到内部寄存器%eax中
读内存示例：
movl A,%eax
Notes: 反过来呢？

## Slide 12
CPU发出地址A到总线并到达内存模块
内存模块将总线上的数值y保存到地址A中
CPU将内部寄存器%eax中的值发送到总线上
写内存示例：
movl %eax, A
Notes: 反过来呢？

## Slide 13
6.1.2 磁盘存储
  磁盘构造
    盘片（platter）表面（surface）主轴（spindle）
    磁道（track）扇区（sector）间隙（gap）柱面（cylinder）
    5400~15000rpm
    512字节/扇区
磁盘驱动器/磁盘
旋转磁盘/固态硬盘

## Slide 14
  磁盘容量
    记录密度（位/英寸）
    磁道密度（道/英寸）
    面密度（位/平房英寸）
例：一个磁盘有5 个盘片, 每扇区512字节,每个盘面有20,000磁道,平均每磁道300 扇区，则其容量为：

## Slide 16
  磁盘操作
    磁臂和寻道
    访问时间
      寻道时间Tseek，通常为3~9ms Tseek 最大值可以高达20ms
      旋转时间T rotate，一圈的最大旋转延迟(1/RPM)*60 （RPM以分钟计）
      传送时间Ttransfer，( 1/RPM)*(1/每磁道扇区数)*60

## Slide 17
访问时间示例：

## Slide 18
观察结论：
主要时间花在了寻道9ms
寻道与旋转处于相同量级（9ms、8/2=4ms），而传送时间0.02ms显得非常小
对比：
1 SRAM访问双字4ns，对于读512字节，256ns；DRAM则需要50ns/4000ns；磁盘大致需要10ms。比SRAM慢40000倍，比DRAM慢2500倍。

## Slide 20
    文件<- - -> 盘块 的映射

## Slide 22
  访问磁盘
    LBA模式/逻辑块/（盘面/磁道/扇区）三元组
    磁盘控制器
    IO端口/存储器影射IO
Notes: 统一编址和IO独立编制的概念
内存影射IO空间的概念
总线差别：
内存总线有行列访问及控制信号
PCI总线上有配置空间读写操作

## Slide 23
读一个扇区示例：
CPU发出度命令到磁盘控制器
假设：映射到0xa0地址
Notes: 标题中三部分是三条命令
1）操作、IO模式（中断）
2）逻辑块号
3）内存地址

## Slide 24
硬盘控制器将扇区内容传送到内存
DMA方式

## Slide 25
磁盘控制器向CPU发出中断

## Slide 26
磁盘实例：
Notes: Areal面

## Slide 27
练习：区0有多少个备用磁道/柱面？

## Slide 28
6.1.3 其它存储技术
  固态硬盘
    一个或多个flash闪存芯片+闪存翻译层
    一个闪存包括B个块（擦写以块为单位）
    每个块由P个页组成（32~128）
    页的大小通常为512~4KB
    块的大小通常为16KB~512KB
    擦写寿命约100,000次
擦除块需要1ms

## Slide 31
  PCM
    相变存储区
    介于内存和flash之间
  存储技术发展趋势
    磁盘/DRAM/CPU速度比较
Notes: 不同技术的性价比不同；
不同技的发展趋势不同；
西部数据在坪山的工厂2017年6月停产了
Sram从80年开始持续下降：时间200倍/成本300倍
Dram更快下降：时间下降10倍/成本下降130000（五个数量级）
磁盘介于他们之间：时间下降30倍；成本下降1000000（六个数量级）

## Slide 32
Notes: 存储墙的概念
GPU的加速比问题
寒武纪芯片的使用问题

## Slide 34: 6.2 存储层次结构
6.2.1 局部性
  时间局部性
  空间局部性
  局部性良好的代码具有较好的性能
局部性良好的代码（向量求和）示例1：
sum良好时间局部性/无空间局部性问题(不涉及临接数据)
V顺序访问，步长为1，良好空间局部性，无时间局部性问题（无反复访问现象）
Notes: 使用静态RAM和DRAM的各自优势
顺序引用模式（步长为1）
步长为K的引用模式——随着步长k的增加，空间局部性下降

## Slide 35
局部性良好的代码（二维数组M=2N=3）示例：
局部性不良的代码（二维数组）示例：
Notes: 多位数组实例
行优先——读完一行再读下一行——空间局部性
代码的局部性部较好：顺序执行——空间；循环执行——时间+空间

## Slide 36
局部性评估的简单准则：
重复引用同一变量的程序具有较好的局部性；
度与具有步长为K的引用模式，步长越小空间局部性越好；
对取指令来说，循环代码的时间和空间局部性较好，循环体越小、迭代次数越多局部性越好；
Notes: Linux的slab使用过后释放了。在此使用这好重用，而不是新分配空间

## Slide 40
6.2.2 存储器层次结构
  多种存储技术在软硬件配合下，进行性能互不从而获得更好的性能
Notes: 局部性现象，促成了存储体系的产生，

## Slide 41
  存储器层次结构中的缓存
    位于k层的较快/较小/较贵的存储设备作为k+1层较慢/较大/较便宜存储设备的缓存
    相邻两层存储器各自都划分为等大小的块，数据总是以块为传送单位
    数据访问中：
      缓存命中
      缓存不命中
      替换replacing/驱逐evicting
      不命中种类：
        冷缓存-强制不命中/冷不命中
        冲突不命中
        工作集——容量不命中

## Slide 42
存储层次结构上各层访问延迟：

## Slide 43: 6.3 高速缓存存储器
6.3.1 通用高速缓存存储器
  在CPU寄存器和主存之间，使用SRAM技术
  分为L1/L2/L3（LLC）缓存
    L1(2~4周期) /L2(10周期)/L3(30~40周期)
Notes: 使用静态RAM和DRAM的各自优势

## Slide 44
6.3.2 通用高速缓存存储器结构
  存储器地址有m位，共有2^m个地址
  cache被组织成S=2s个高速缓存组（cache set）的数组
  每组包含E个高速缓存行（cache line）
  每行有B=2b字节构成数据块（block）
  一个有效位valid
  t=m-（b+s）个tag标记位
  四元组（S,E,B,m）描述结构

## Slide 47
6.3.3 直接映射高速缓存
  每组只有1行(E=1)的高速缓存称为直接映射（direct-mapped）高速缓存
  访问过程：组选择->行匹配->字抽取
每组只有1行
组选择

## Slide 48
行匹配
字选择
  行替换（evict）
    如果行匹配失败，则需要从内存取出一个新的块，替换组索引位指示的组内的的块（直接映射是唯一的块）

## Slide 49
直接映射cache运行示例：
假设有cache （S,E,B,m）=(4,1,2,4)。四个组/每组1个块/每块2字节/地址4位
有以下实事：
1）标记位+组索引位可以唯一标示存储器中的块
2）8个存储器块/4个cache块，两个存储块映射到一个cache块
3）映射到同一个cache块的存储器块可以通过tag区分
初始时cache全空：
Set index相同的内存块可映射到同一个组
只能互斥地存被缓存（直接映射）
更大容量内存？更多映射到同一个cache组

## Slide 50
读地址0（0-00-0）的字节
读地址1（0-00-1）的字节
不命中miss,
填充，有效为置1
命中hit
读地址13（1-10-1）的字节

## Slide 51
读地址8（1-00-0）的字节
不命中miss,
替换，有效为置1
读地址0（0-00-0）的字节
不命中miss,
需要替换

## Slide 52
行冲突的代码示例：
数组x和y的访问局部性良好：
1 float dotprod(float x[8], float y[8])
2 {
3 float sum = 0.0;
4 int i;
5
6 for (i = 0; i < 8; i++)
7 sum += x[i] * y[i];
8 return sum;
9 }
但由于存在大量行冲突，引起大量不命中，成为抖动（thrash）从而影响性能
结论：直接映射的行冲突是比较严重的
只要先后访问“组号相同”而tag不同的行就会发生
假设块=16字节，sum使用寄存器

## Slide 53
重新安排数据布局，将x声明为x[12]:
不再冲突
Notes: 练习6-11
练习6-12——高位索引的方式不好，得出后面的图例

## Slide 55
高位索引和中间索引方案的差异?
高位索引：可被cache容纳的小数据集也无法充分利用cache
中间索引可以让连续小数据集分散在cache中，不出现冲突
Notes: 这里没有用块内地址，因此右边的中间索引出现在地址的最低端

## Slide 56
等效于问题：内存中同组的连续块 的数量
5b
9b
18b
块内偏移 ?bits
Set index ?bits
Tag ?bits

## Slide 57
6.3.4 组相联高速缓存
  每组大于1行(C/B>E>1)的高速缓存称组相联射（set associative）高速缓存
  访问过程：组选择->行匹配->字抽取
每组内2个块
组选择
Notes: C/B表示cache的块数比组数大，所以每个组有多个块。同时组数大于1，否则变成一个组的全相联。

## Slide 58
行匹配
字选择
  行替换
    如果行匹配失败时需要从内存取出一个新的块保存到缓存中，如果此时组内所有行都已经有有效映射，则需要替换其中一行/块
    使用LFU、LRU算法，越是远离CPU的cache需要越复杂有效的算法

## Slide 59
6.3.5 全相联高速缓存
  只有一个组（C/B=E）的组相联高速缓存称全相联（fully associative）高速缓存
  访问过程：行匹配->字抽取 （无需“组选择”步骤）
  主要用于虚存地址翻译的TLB
就一个组，E=C/B行
地址划分时不需要“组号”

## Slide 60
行匹配
字选择
  行替换
    如果行匹配失败时需要从内存取出一个新的块保存到缓存中，如果此时组内所有行都已经有有效映射，则需要替换其中一行/块
    使用LFU、LRU算法
硬件并行比较器，代价高

## Slide 61
地址划分成块内偏移、组号、标签：

## Slide 62
0x0E34
Tag=0x71
set
Block offset
命中

## Slide 63
Tag=0x6E
Set=0x5
Block offset=0x1

## Slide 64
6.3.6 写操作问题
  当写操作命中时，更新存储器内容方法
    直写/写直达/写穿（write-through），写入缓存时同时更新存储器对应内容
    写回（write-back），写操作只到cache，直到换出时才更新到存储器。减少总线数据量，但需要修改位/脏位（dirty bit）标志
  当写不命中时，是否分配cache行
    写分配（write-allocate），将存储器对应行对入缓存中
    非写分配（not-write-allocate），直接写到存储器中，不调入对应行
  两者组合共四种
    虚拟存储器使用写回
    Cache现在也使用写回，并可以使用写回写分配组合
对比
Notes: 写直达的内存总线复杂较重
写回需要脏位开销、潜在的不一致性——外设不参与cache则只能访问主存旧数据
写直达通常对应写不分配
写回通常对应写分配

## Slide 65
6.3.8 cache 参数与性能
  cache性能指标：
    不命中率/缺失率（miss rate）——不命中次数/地址引用次数
    命中率（hit rate）——命中次数/地址引用次数=1-不命中率
    命中时间（hit time）——命中时取得数据的时间，几个时钟周期
    不命中处罚（miss penalty）——不命中时所需的额外时间=不命中时间-命中时间。L1典型处罚10s周期，L3的典型处罚40个周期，主存典型处罚100个周期
  参数对性能的定性结论：
    提高cache容量会提升命中率
    提高块的大小有利于提高命中率，但是块的大小过大使得快数量下降过多也会降低命中率
    提高相联度有利于减少行冲突提升命中率，但硬件复杂度提升会增加处罚时间
    直写用于靠近CPU，而写回用于远离CPU

## Slide 66
Cache的命中率：在一个程序执行期间，设Nc表示cache完成存取的总次数，Nm表示主存完成存取的总次数，h定义为命中率。则有：
平均访问时间：若tc表示命中时的Cache访问时间，tm表示未命中时的主存访问时间，1-h表示未命中率，则Cache/主存系统的平均访问时间ta为：
ta= h  tc + (1 - h)  tm

## Slide 67
练习：
某计算机系统的内存储器由cache和主存构成，cache的存取周期为45ns，主存的存取周期为200ns。已知在一段给定的时间内，CPU共访问内存4500次，其中340次访问主存。问：
  Cache的命中率是多少？
  Cpu访问内存的平均时间是多少纳秒？
  Cache-主存系统的效率是多少？

## Slide 68
解：
1、cache的命中率
h=Nc/(Nc+Nm)=（4500-340）/4500=0.92
2、cpu访存的平均时间
ta=htc+(1-h)tm=0.92 ×45+(1-0.92) ×200=57.4[ns]
3、cache-主存系统的效率
e=tc/ ta=45/57.4=0.78=78%

## Slide 69
cache概念区分：
  块Blocks： 数据访问单位
  行lines: cache中的块+标志位+tag等
  组sets: 若干lines

## Slide 70: 6.4 cache对程序性能的影响
6.4.1 cache友好的代码
  原则——充分利用局部性：
    常见代码（占运行时间较多核心函数、及函数内的循环）的代码运行得快。这符合amdahl定理
    每个循环内部缓存命中率最大化
  方法：尽量反复引用相同或相近的数据
1 int sumvec(int v[N])
2 {
3 int i, sum = 0;
4
5 for (i = 0; i < N; i++)
6 sum += v[i];
7 return sum;
8 }
i/m时间局部性高，编译器通常将他们放在寄存器中
Notes: 使用静态RAM和DRAM的各自优势
例子中，一个整数4字节，一个cache行有16字节4个整数。

## Slide 71
1 int sumarrayrows(int a[M][N])
2 {
3 int i, j, sum = 0;
4
5 for (i = 0; i < M; i++)
6 for (j = 0; j < N; j++)
7 sum += a[i][j];
8 return sum;
9 }
二位数组的行列优先访问模式示例：
行优先顺序
8次不命中，不命中率0.25
Notes: 多维数组的局部性需要仔细挖掘

## Slide 72
列优先顺序
32次不命中，不命中率1.00
运行时间变为两倍长
1 int sumarraycols(int a[M][N])
2 {
3 int i, j, sum = 0;
4
5 for (j = 0; j < N; j++)
6 for (i = 0; i < M; i++)
7 sum += a[i][j];
8 return sum;
9 }

## Slide 73
6.5 Intel core i7cache实例
6.5.1 结构
  分为L1/L2/L3三级
  L1分为i-cache和d-cache
I-d cache分离的好处：
1）带宽——同时提供指令和数据
2）干扰——指令的顺序性强，局部性强
3）指令只读无需“写直达或写回”等考虑及硬件开销
块的大小不相同、组大小、和容量可以都不相同

## Slide 74
6.5.2 存储山（The Memory Mountain）
  读吞吐率，MB/s
  注意stride和size两个
  方向的“山脊”分别
  对应时间和空间局部性
  的变化
CPU reads at a rate of over 6 GB/s, and the lowest point of the main memory ridge, where the CPU reads at a rate of 600 MB/s.

## Slide 75
  测试代码
code/mem/mountain/mountain.c
1 double data[MAXELEMS]; /* The global array we’ll be traversing */
2
3 /*
4 * test - Iterate over first "elems" elements of array "data"
5 * with stride of "stride".
6 */
7 void test(int elems, int stride) /* The test function */
8 {
9 int i;
10 double result = 0.0;
11 volatile double sink;
12
13 for (i = 0; i < elems; i += stride) {
14 result += data[i];
15 }
16 sink = result; /* So compiler doesn’t optimize away the loop */
17 }

## Slide 76
18
19 /*
20 * run - Run test(elems, stride) and return read throughput (MB/s).
21 * "size" is in bytes, "stride" is in array elements, and
22 * Mhz is CPU clock frequency in Mhz.
23 */
24 double run(int size, int stride, double Mhz)
25 {
26 double cycles;
27 int elems = size / sizeof(double);
28
29 test(elems, stride); /* warm up the cache */
30 cycles = fcyc2(test, elems, stride, 0); /* call test(elems,stride) */
31 return (size / stride) / (cycles / Mhz); /* convert cycles to MB/s */
32 }
code/mem/mountain/mountain.c

## Slide 77
  观察存储山
    4条左右方向的山脊，分别对应于工作集可以包含在L1/L2/L3和主存
    L1山脊都在L1cache内以最高速度访问
    L2/L3山脊随着stride变大（空间局部性下降）而下降
    程序需要工作在高处，而不是落在山谷
    此例最高处（14GB/s， L1cache带宽）是最低处（700MB/S，主存带宽），相差一个数量级（20倍）
L1山脊的另一边，对应2K的工作集反而下降很多，这是因为数据集太小时间都花在程序基本代码上了，cache数据访问的作用体现不出来
    stride1/2在L1/L2容量边界处平坦（保持在4.5GB/s）
    属于硬件预取机制起的作用

## Slide 78
工作集大小

## Slide 79
步长大小
工作集大小固定为Size=4MB

## Slide 80
  代码优化示例
    Nxn矩阵相乘
(a) Version ij k
code/mem/matmult/mm.c
1 for (i = 0; i < n; i++)
2 for (j = 0; j < n; j++) {
3 sum = 0.0;
4 for (k = 0; k < n; k++)
5 sum += A[i][k]*B[k][j];
6 C[i][j] += sum;
7 }
code/mem/matmult/mm.c
(b) Version ji k
code/mem/matmult/mm.c
1 for (j = 0; j < n; j++)
2 for (i = 0; i < n; i++) {
3 sum = 0.0;
4 for (k = 0; k < n; k++)
5 sum += A[i][k]*B[k][j];
6 C[i][j] += sum;
7 }
code/mem/matmult/mm.c

## Slide 81
(c) Version jki
code/mem/matmult/mm.c
1 for (j = 0; j < n; j++)
2 for (k = 0; k < n; k++) {
3 r = B[k][j];
4 for (i = 0; i < n; i++)
5 C[i][j] += A[i][k]*r;
6 }
code/mem/matmult/mm.c
(d) Version kj i
code/mem/matmult/mm.c
1 for (k = 0; k < n; k++)
2 for (j = 0; j < n; j++) {
3 r = B[k][j];
4 for (i = 0; i < n; i++)
5 C[i][j] += A[i][k]*r;
6 }
code/mem/matmult/mm.c
(e) Version kij
code/mem/matmult/mm.c
1 for (k = 0; k < n; k++)
2 for (i = 0; i < n; i++) {
3 r = A[i][k];
4 for (j = 0; j < n; j++)
5 C[i][j] += r*B[k][j];
6 }
code/mem/matmult/mm.c
(f) Version ikj
code/mem/matmult/mm.c
1 for (i = 0; i < n; i++)
2 for (k = 0; k < n; k++) {
3 r = A[i][k];
4 for (j = 0; j < n; j++)
5 C[i][j] += r*B[k][j];
6 }
code/mem/matmult/mm.c

## Slide 82
六个版本代码的运行对比：